| Předslav – odkanalizování 1190400271 |
| --- |
| ZMĚNOVÝ LIST č. 1-Kanalizace | Datum předložení zhotovitelem | 26.04.2022 |
| Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod | Datum schválení objednatelem |  |
| Objednatel | Obec Předslav Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy |
| TDS | Adestik s.r.o. Vrhaveč 99, PSČ 33901 Vrhaveč |
| Projektant | Vodohospodářský podnik a.s Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň |
| Zhotovitel | IMOS Brno, a. s. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
| Objekt SO: | SO 01 Kanalizace |
| Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele se neuvažuje s provedením provizorní úpravy dle požadavku SÚS PK na komunikaci 117/II po dobu zimní údržby. Popis změny (navrhovaný stav): Po montáži splaškové kanalizace na stokách A, B, B1, B1-1 které jsou uloženy v krajské komunikaci, nedovolil zástupce SÚS PK finální úpravu komunikace v rozsahu původního stanoviska a vznesl požadavek na provedení pouze její provizorní úpravy, po dobu trvání zimní údržby. Teprve po ukončení zimní údržby bude provedena nová úprava dle stanoviska SÚS PK. Bylo domluveno zapravení rýh v obrusné vrstvě asfaltobetonu ACO 11 (ABS) tl.40mm. |
| Zdůvodnění změny: SÚSPK požaduje provedení provizorního zapravení komunikací 117/II z důvodu případného dosednutí zpětného zásypu rýh, po výstavbě splaškové kanalizace na stokách A, B, B1, B1-1, po dobu trvání zimní údržby. Závěr: Po ukončení zimní údržby a ukončení výstavby splaškové kanalizace bude provedena finální úprava komunikace. Zhotovitel může odstranit provizorní zapravení a provést finální úpravu v rozsahu rozpočtu k SoD a Technických podmínek smlouvy s SÚS PK. Zadavatelem nepředpokládaný požadavek je nezbytný k dokončení díla a má vliv na konečný termín výstavby. |
| Finanční dopad změny: | Specifikován položkovým rozpočtem |
| Změna ceny ke schválení | snížení ceny o 0,00Kč bez DPH navýšení ceny o 777 357,56Kč bez DPH celkem k navýšení o 777 357,56Kč bez DPH |
| Přílohy: | Položkový rozpočet změny Geodetické zaměření rozsahu provizorního zapravení Zápisy z SD |
| Vyjádření zhotovitele: Provedení změny má dopad na konečný termín díla. |
| Podpis: ................................................ | Razítko: |
| Datum: |  |
| Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit ................................................ | Razítko: |
| Datum: |  |
| Schvalovací proces: |  |
| TDS: Z hlediska technického dozoru stavby se změnou souhlasím. |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit ................................................ | Razítko: |
| Datum: |  |

| Objednatel: Se změnou souhlasím. |
| --- |
| Změnu schvaluji / neschvaluji ................................................ | Razítko: |
| Datum: |  |